安装、使用产品前，请阅读使用说明书

# KT201-F1矿用隔爆兼本安型

# 有线基站

使用说明书

执行标准：     GB3836-2010

MT209-1990

MT210-1990

Q/DMJD 50-2014

长 春 东 煤 机 电 有 限 公 司

出版日期：2014-07-31

一、概述

- 用途

KT201-F1矿用隔爆兼本安型有线基站（以下简称“基站”）是KT201矿用有线通信系统中的一个配套设备，可在煤矿有瓦斯爆炸性气体的环境中独立使用。

本产品为矿用隔爆兼本质安全型设备，防爆标志：Exd[ib]IMb

KT201-F1矿用隔爆兼本安型有线基站能够完成光纤信号与有线信号相互转换，对矿井巷道空间进行有线覆盖。

- 型号的组成及意义见下图1：

- 使用环境条件

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：≤95% (+25℃)；

大气压力：80 kPa～106kPa

在有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物环境中使用

4、主要功能

为矿用电话提供有线覆盖，实现电话与地面语音服务器的数据交换；

二、结构特征与工作原理

1、结构图，如下图2所示：

2、工作原理

a) 电源模块将基站外部输入的交流电源处理成模块需要的直流电源，供基站正常工作使用。

b) 光信号收发模块通过光缆与井下环网交换机进行信息交换。

c) 耦合器安全端连接矿用电话，与矿用电话进行信息交换。

三、技术特征

1、通信方式：

基站与井下环网交换机之间：光纤以太网；

基站与有线电话之间：电缆通信。

2、传输距离：

基站与井下环网交换机之间： 10km；

基站与有线电话之间：2km 。

3、备用电源

DXB18矿用隔爆型电池箱提供备用电源，备用供电时间：大于2h

4、输入电源：AC127V，允许电压波动范围75%～110%。谐波不大于10%；频率：50±5% Hz；通过变压器接线端子更改输入电源电压。

5、整机功率：＜50W

6、本安参数：

内置由常州市龙安电子有限公司生产的矿用电话安全耦合器KTA110（防爆证号：2011-0973）

最大直流电压：≤60V；	最大直流电流：≤34mA;

最大铃流电压：≤60V；	最大铃流电流：≤38mA;

四、尺寸：长×宽×高=446mm×322mm×233mm ；

重量：约20kg .

五、安装

- 在安装现场选择无滴水、巷道支护良好的地点放置或悬挂。

- 将基站连接到外部电源上，将备用电源箱与基站相连接。

- 将光缆接入基站。

六、使用与操作

1、基站通电以前，首先检查电源变压器接线端子上的接线是否与实际输入电压一致；

2、经过1分钟的复位时间，在计算机平台上检查新安装的基站是否在系统上已有显示；

3、通过电话正确连接基站后，检验通话质量；

4、关联设备、配接设备及配套设备见附表2

七、故障分析与排除(见附表1)

八、保养与维修

- 用户应派专人使用和维护通信设备，使用前应详细阅读使用说明书，并详细了解设备的性能及工作原理。

- 每次使用前必须检查基站上所有模块的安装是否正确,接线插头无误。

- 检查基站联接插头座是否松脱。

- 检查基站与连接设备接线是否正确。

- 基站连续使用1个月应进行一次全面检查。

- 基站有故障应拿到井上修理并保证其安全特性。

注意事项：

- 在保养和维修时，严禁带电打开！严禁损伤隔爆面！引入装置必须压紧！

- 检修与维护时，不得随意改变本安电路及其关联电路元器件的规格、型号、参数。

- 产品只能与说明书中规定的设备连接使用，与其它设备连接时必须经过防爆检验。

- 不准用电缆接地芯线作本安控制回路

九、运输与贮存

包装后的井下基站，可在避免雨雪淋袭的条件下，可适用于水运、陆运、及空运等各种运输方式。

贮存条件：温度-40℃~+60℃，相对湿度不大于95%（+25℃）且无腐蚀性物质、无强烈振动的场地存放。

十、包装内容

1、KT201-F1矿用隔爆兼本安型有线基站	  一台

2、产品使用说明书（本说明书）       	  一份

3、产品合格证						 	  一份

十一、质量保证及售后服务

KT201-F1矿用隔爆兼本安型有线基站出厂前均经老化运行，并有检验合格证。本产品自购买之日起，正常使用的前提下实行一年免费保修。

十二、联系方式

联系方式

生 产 厂 家 ：长春东煤机电有限公司

厂       址 ：长春市高新开发区锦湖大路超群南街2099号

邮       编 ：130012

联 系 电 话 ：0431-85837556，85837559

传       真 ：0431-85837552

联   系  人 ：梁 庆 伟  （13904331784）

技 术 支 持 ：高   华   （13894817150）

附表1：常见故障分析及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 基站无法 正常工作 | 1、电源模块损坏 2、有线通信模块故障 3、变压器故障 | 更换或维修电源模块 更换 更换 |
| 通信信号较差 | 有线通信模块故障 | 更换 |
| 无法通信 | 有线通信模块故障 与主干路断线 PBX服务器设置错误或出现故障 | 更换 检查并正确连接 检查设置或维修PBX服务器 |

附   录   B

| 关联设备 |
| --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 防爆型式 | 防爆证号 | 生产厂家 |
| 矿用隔爆兼本安型音箱 | KXY127 | 申办中 | 矿用隔爆兼本质安全型 | 申办中 | 长春东煤机电有限公司 |
| 配接设备 |
| 矿用本质安全型自动电话机 | KTH120 | MHA060024 | 矿用本质安全型 | 1104255 | 阜新市高科防爆电器有限责任公司 |

# Text boxes

K   T   201-F1

登记序号

通讯系统

矿用设备

图1 型号含义

开关电源

电源模块

光纤收发器

耦合器

语音网关

变压器