使用产品前请阅读使用说明书

KJJ12

矿用隔爆

兼本安型

环网交换机

执行标准：GB3836-2010

MT/T 1081-2008《矿用网络交换机》（抗干扰性能和可靠性除外）

Q/XZ-JHJ-001-2013

使用说明书

版本号:1.0

长春东煤机电有限公司

发布日期 2013 年 4 月 1 日

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

目	录

1	概述………………………………………………………………………………………… 1

- 工作原理与结构特征……………………………………………………………………… 1

3  技术特征  ………………………………………………………………………………… 3

4  尺寸、重量………………………………………………………………………………… 5

5  安装及调试……………………………………………………………………………… 5

6  故障分析与排除…………………………………………………………………………… 5

7   使用注意事项…………………………………………………………………………  6

8  包装、运输、贮存…………………………………………………………………………… 6

9  开箱及检查………………………………………………………………………………… 6

- 售后服务………………………………………………………………………………6

- 主要零(元)部件及重要原材料明细表  ………………………………………………… 7

Ⅰ

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

警告：非专业人员不得擅自开盖！严禁井下带电开盖！

维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参

数、规格和型号！维修设备时，不得带电拔插集成电路或更换元件！维

修时应注意防止“失爆”（保护隔爆面；注意紧固件和注意引入装置里的

橡胶密封圈）！

1、概述

1.1 用途及适用范围

KJJ127 矿用隔爆兼本安型千兆环网交换机（以下简称交换机）采用隔爆兼本质安全设计，适用

于有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井下。交换机支持 IEEE802.3 存储和转发交换方式，提供 100/1000Mbps

快速以太网的能力，是在井下建立综合以太网络所必备的通讯产品。本产品可以通过网络进行远程管理，

实现环网配置及 VLAN 配置等功能。

1.2 防爆型式

矿用隔爆兼本质安全型，标记为“Exd[ib]I Mb”。

1.3 型号、名称

KJ	J	127

额定工作电压(V)

                                  						       接口设备

矿用监测、控制系统或设备

1.4 使用环境

a)环境温度：0℃～+40℃；

b)平均相对湿度：不大于 95％（+25℃）；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

- 无显著振动和冲击的地方；

e)煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境,但无破坏绝缘腐蚀性气体的场合。2、 工作原理与结构特征

2.1 电气原理框图(见图 1)

1

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

图 1 电气原理框图

2.2 工作原理

交换机不仅可将来自于下级设备的RS485协议信号及以太网协议信号转换为光信号后通过以太网传

输出去，而且还可将来自于环网及上级网络的信息处理后传送给下级的设备，从而实现不同设备之间的

高效，实时通信。

MOXA千兆网管型冗余以太网交换机配有3个千兆以太网端口，2个用于构建支持Turbo Ring的千兆冗

余网络，1个留作上行链路的千兆端口。EDS-510支持Turbo Ring和TurboChain（自愈时间<20ms），

RSTP/STP和MSTP网络冗余协议，增加骨干网络的可靠性和可用性。本交换机专为苛刻的通信应用而设计，

如过程控制、ITS和DCS系统，助您构建一个大范围的骨干通讯网络。

2.3 特点和优势

- 命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能

- 获得 IPv6 Ready 标志（IPv6 标志委员会认证）

- IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步

- DHCP Opition 82，用于以不同策略分配 IP 地址

- 支持 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP 工业以太网协议

- 兼容 EtherNet/IP 和 PROFINET 协议，进行透明数据传输

- 支持 Turbo Ring，Turbo Chain（RSTP/STP 和 MSTP 网络冗余）

- IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包

- 支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议，简易网络规划

2

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

- 支持 QoS（IEEE802.1p/1Q）和 TOS/DiffServ，增加网络稳定性

- 支持链路聚合，最大化利用带宽

- 支持 TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS 和 SSH，加强网络安全性

- 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议

- 采用 RMON 有效提升网络监测和预测能力

- 支持带宽管理，确保网络稳定性

- 支持基于 MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵

- 通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件

3、技术特性

3.1 电气性能

3.1.1 供电电源：

  - 额定工作电压：AC 127V

- 输入视在功率：≤100VA

3.1.2 备用电源功能

备用电池组为 C 型 4.5Ah、14.4V 镍氢电池组，由 12 节标称容量 4.5Ah、1.2V 的 C 型镍氢可充电单体电池串联构成。电池应符合 GB/T22084.2-2008 相关规定，电池应浇封处理。

- 转换时间：≤300ms

- 工作时间：2h

- 最高充电电压：16V～21V

3.1.3 传输距离

  - 1000M 光端口：单模光纤最大传输距离 20km（使用 MGXTSV 型煤矿用阻燃单模光纤，光纤接点总数 14 个，其中热熔接点 6 个，冷熔接点 6 个，活动接点 2 个）；

- 100M 光端口：单模光纤最大传输距离 30km（使用 MGXTSV 型煤矿用阻燃单模光纤，光纤接点总数 14 个，其中热熔接点 6 个，冷熔接点 6 个，活动接点 2 个）；

- 100M 电端口：最大传输距离：100m（使用 MHYV4*2*1/0.97 煤矿用聚乙烯护套通信电缆）；

④ RS485 传输接口：最大传输距离 2km（传输电缆 MHYV1×4×7/0.28，单根导线截面积 0.43mm2）。

3.2 端口参数

3.2.1 千兆光信号接口性能

- 接口数量：3 路

- 传输方式：全双工 TCP/IP 光信号传输，波长为 1310nm 的单模光纤；

- 接口类型：LC

④ 传输速率：1000Mbps

⑤ 发射功率：-10dBm～0dBm

3

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

⑥ 接收灵敏度：-24dBm

3.2.2 百兆光信号接口性能

① 接口数量：2 路

② 传输方式：全双工 TCP/IP 光信号传输，波长为 1310nm 的单模光纤；

③ 接口类型：SC

④ 传输速率：100Mbps

⑤ 发送光功率：-10dBm～0dBm

⑥ 接收灵敏度：-30dBm

3.2.3 以太网电信号接口性能(本安)

① 接口数量：4 路

② 传输方式：全双工 TCP/IP 电信号传输

③ 传输速率：10/100 Mbps 自适应

④ 信号工作电压峰峰值：1V～5V

3.2.4 RS485 接口性能(本安)

① 接口数量：1 路

② 传输方式：半双工、RS485

③ 传输速率：4800bps

④ 信号工作电压峰峰值：2V～12V

3.3 转发速率：

见表 2 要求。

| 端口 | 帧长 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1518 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （Byte） |  |  |  |  |  |  |  |
| 百兆 | 转发速率 | ≥104166 | ≥67567 | ≥40760 | ≥23261 | ≥11853 | ≥9519 | ≥8046 |
|  | （帧/秒） |  |  |  |  |  |  |  |
| 千兆 | 转发速率 | ≥1041660 | ≥675670 | ≥407600 | ≥232610 | ≥118530 | ≥95190 | ≥80460 |
|  | （帧/秒） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表2 转发速率 |  |  |  |

3.4 设备吞吐量：≥6840Mbps

3.5 最大网络重构自愈时间：≤300ms

3.6 主要功能：

① 交换机符合 IEEE802.3 协议，具有以太网千兆光端口、以太网百兆光端口及以太网百兆电口，

支持全双工/半双工；

② 交换机具有 RS485 数据接口；

③ 交换机支持环型冗余网络结构；

4

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

- 交换机具有初始化参数设置和掉电保护功能。初始化参数可通过网络或编程接口输入和修改；

  - 交换机可网管，支持 SNMP 管理功能；

- 交换机具有 VLAN 功能；

- 交换机具有流量控制功能；

  - 交换机具有以太网千兆光口、以太网百兆光口及以太网百兆电口自诊断和故障指示功能；

- 交换机具有电源、工作状态指示功能，以太网千兆光口、以太网百兆光口及以太网百兆电口通信状态指示功能。

- 交换机是矿用隔爆兼本质安全型，其输入输出信号是本质安全型。

4、尺寸、重量

4.1 外型尺寸（见图3）：442×346×263。

4.2 质量：约45.5kg。

千兆工业以太网交换机KJJ112矿用隔爆兼本安型 MA

防爆标志:ExdIib Mb防护等级:IP54

防爆合格证:	安标编号

输入电压 AC127V  视在功率:＜60VA

出厂编号:	出厂日期:

常州新泽监控设备有限公司

Exd[ib]I Mb

严禁带电开盖

螺栓屈服强度＞320Mpa

图 3 产品尺寸图

5、安装及调试

5.1 安装

用户可根据矿井的实际使用情况，既可以在煤矿巷道壁、垌室的壁吊挂安装，也可以在网络机柜上

安装。交换机在安装时，需由厂家或经过培训的专业技术人员进行指导安装。

5.2 调试

交换机安装完成后，应根据具体现场实际需要应仔细调试，分配交换机的 IP 地址，工业以太网络

组建成功后不可随意更改。 本交换机需由厂家或经过培训的专业技术人员进行调试。

注意：用户擅自调整交换机的各项参数，会出现安全隐患，因用户使用不当而造成各种事故的，由

用户自行承担责任。

6、故障分析与排除

6.1 交换机设备指示灯不亮，检查交换机开关旋钮是否打开。外接电源指示灯不亮，检查供电电源

5

KJJ127 矿用隔爆兼本安型环网交换机说明书

是否正常。

6.2 交换机(电模块)相应电口指示灯不亮，检查对应端口有无接入网线，交换机是否上电，远端有无

设备相连，网线是否错误。

6.3 交换机(光模块)相应光口在接入光纤情况下指示灯不亮，检查对应端口有无接入光纤，模块光

- TX、RX 极性有无对调，远端有无设备相连，信号线有无错误。

6.4 交换机出现故障时应立即断开外接电源，关闭后备电源开关移至无爆炸性气体的场所进行检修，

用户无法自己处理时应联系厂家。

7、使用注意事项

7.1 交换机需由厂家或经过培训的专业技术人员根据用户的要求负责安装与调试；

7.2 交换机安装完成后未使用的端子应安装配套封堵件；

7.3 交换机走线应清晰、合理，符合布线规定，不影响正常生产活动；

7.4 严禁更换交换机产品元器件、禁止随便关停机.

8、包装、运输、贮存

8.1 包装箱应有“小心轻放”等标志。

8.2 运输.

包装后的交换机在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

8.3 贮存

包装后的交换机应能在温度-10℃～+40℃，相对湿度不大于 90%的环境中贮存 12 个月以上。

9、开箱及检查

9.1 开箱检查应对照装箱单是否与物品名称、数量相符。

9.2 开箱时应注意不得损坏设备，开箱后应对照装箱单核对箱内部件是否相符，如有问题，请及时

与厂家或经销商联系。

10、售后服务

本厂产品如因本厂原因出现质量问题，一月内包换。一年内保修。

6