KBA12矿用本安型光纤摄像仪

使 用 说 明 书

执行标准：  GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

Q/DMJD 49-2014

2014-07-31出版

长春东煤机电有限公司

目     录

一、概述 ……………………………………………………………………………… ……1

二、结构特征与工作原理 ……………………………………………………………… …1

三、技术性能…………………………………………………………………………………2

四、安装调试…………………………………………………………………………………3

五、故障分析与排除…………………………………………………………………………3

六、保养与维护………………………………………………………………………………3

七、包装和标志………………………………………………………………………………4

八、运输贮存…………………………………………………………………………………4

九、开箱及检查………………………………………………………………………………4

附录A………………………………………………………………………………………5

一、概述

KBA12矿用本安型光纤摄像仪采集到的实时图像视频信号经视频压缩后转换成光信号，实现对井下图像的监控；这种一体化的光纤摄像仪具有体积小、重量轻、要求照度低、清晰度高、抗干扰性好、能实现光电信号转换远距离传输等一系列优点，是煤矿井下工业电视系统的理想配套产品。

1、型号及意义

K     BA    12

工作电压

摄像仪

矿用仪器仪表

2、防爆型式、防爆标志

防爆型式：矿用本安型

防爆标志：ExibⅠ

3、使用环境

摄像仪应在下列条件下正常工作

a)海拔高度不超过2000m；

b)大气压力： 80kPa～110 kPa；

c)环境温度：0℃～+40℃；

d)周围空气平均相对湿度： 不大于95％（+25℃）；

e)具有甲烷、煤尘爆炸混合物的煤矿井下使用；

f)在无显著振动的地方；

g)在无破坏金属绝缘的气体和蒸气的环境；

h)在无滴水的地方；

i)安装类别（一般为Ⅲ类）；

j)污染等级（一般为3级）；

4、尺寸与重量

外形尺寸：283×85.5×83.6(长×宽×高)

重量（kg）：1.5

5、本安参数

Ui ：DC12.5V    Ii：460mA      Ci ：0μF  Li：0mH

二、结构特征与工作原理

1、工作原理

摄像仪通过外界光或红外LED发射光采集到外界景物的实时图像视频信号经视频压缩后转换光信号输出，有线摄像仪可采用KDW28-12矿用隔爆兼本质安全型不间断电源、等供电，直流12V输入。

2、结构特征

摄像仪是矿用本安型设备，外壳采用Q235钢板焊接成壳体，壳体内装有低照度摄像头、手动可调镜头、视频压缩板、光收发器、电源及补光板组成，可用于有瓦斯、煤尘等爆炸的危险场所。

三、主要性能

1、供电电源:

工作电压：DC 12V；工作电流：460mA

2、主要技术指标

摄像仪最低照度：≤0.02Lux

图像：黑白

水平清晰度：≥350线

灰度等级：≥7级

输出方式：

光纤输出：波长为1310nm；

输出光功率:(-9～-5)dBm。

3、基本功能

a) 具有最低照度下摄像功能。

b) 能将采集到的实时图像视频信号转换成光信号输出。

- 安装、调试

1）摄像仪应由人员携带至现场安装，利用附带的吊架吊在顶板的中间挂钩上或用托架装于巷道壁上所要监视重要场所的地方，且使在防爆电脑显示器上的画面无视角死角。

2）通过手动调节摄像头焦距，调节光圈，在显示器上能看到清晰的监视图像，且图像流畅不抖动。

3）井下调焦方法：一般在地面上按调好焦以后，在井下无需再调整焦距。若因种种原

因需要在井下调整焦距时，可通过和图像监控室通话联系，调焦至图像清晰为止。

- 故障分析与排除

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无图像输出 | 1、供电电源 2、光纤断线或接插不好。 | 检查接口电路电源的电压输入 更换光纤或检查光纤接插件。 |
| 图像不清楚 | 1、聚焦不好 2、角度不好造成的曝光 3、钢化玻璃内壁结露 | 手动调焦 调整摄像仪角度 擦拭钢化玻璃 |

六、保养与维护

  - 定期检查电源线、光纤线是否连接好。

  - 定期擦拭灰尘，保持镜面的透明度、表面不得有划痕。

警示：

1.严禁随意更改控制系统电路的电气参数。

2.维修时不得更改产品及配接设备所用元器件的电气

参数、规格和型号。

3.产品只能与说明书规定的设备配接使用,如需接其它

设备须经防爆检验。

4.本安产品不得随意与其它未经联检的设备连接。

七、包装和标志

- 产品放入塑料袋并装入木箱，箱内用泡沫和纸屑卡紧，每台设备放一只木箱

- 每台设备都应有产品合格证。

- 每台设备附有使用说明书一本和原理图（含总接线图）一套。

- 包装箱上注明：

a．制造厂名、商标及厂址

b．产品型号及名称

c．体重和毛重

d．箱体长、宽、高

e．“小心轻放”，“防潮”等标记

f．收货单位名称及地址

g．出厂日期

八、运输贮存

1. 包装成箱的设备在避免直接受到雨雪影响条件下可以任何方式运输。

2. 包装成箱的设备应贮存在-5℃—+35℃相对湿度85%的仓库中，周围空气不得有酸碱和腐蚀气体。

九、开箱及检查

1. 开箱时避免损伤箱体表面。

2. 根据装箱单检查各设备是否齐全、完好。产品合格证，安全标志证，防爆合格证，产品使用说明书、接线图是否齐全。

附   录 A

（规范性附录）

# 关联设备

| 名 称 | 型 号 | 防爆型式 | 防爆标志 | 安全标志编号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿用隔爆兼本安不间断电源 | KDW28-12 | 矿用隔爆 兼本质安全型 | Exd[ib]Ⅰ | MAA 030003 | 宜兴市三恒自动化仪表有限公司 | / |

联系方式

生 产 厂 家 ：长春东煤机电有限公司

厂   址 ：长春市高新开发区锦湖大路超群南街2099号

邮       编 ：130012

联 系 电 话 ：0431-85837556，85837559

传       真 ：0431-85837552

联   系  人 ： 梁 庆 伟  （13904331784）

技 术 支 持 ：高   华   （13894817150）

附   录 A

（规范性附录）

# 关联设备

| 名 称 | 型 号 | 防爆型式 | 防爆标志 | 安全标志编号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿用隔爆兼本安型不间断电源 | KDW28-12 | 矿用隔爆 兼本质安全型 | Exd[ib]Ⅰ | MAA030003 | 宜兴市三恒自动化仪表有限公司 | ———— |